ТАЛЬ ручная ШЕСТЕРЕННАЯ цепная ТРШ

серия HS-Z – 622-А

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

(ПАСПОРТ)

Содержание

1. Описание и работа 								3

1.1 Назначение изделия								3

1.2 Технические характеристики							3

1.3 Устройство и принцип работы тали						4

1.4 Меры безопасности при работе с талью					5

1.5 Комплект поставки тали							6

2. Использование по назначению						6

2.1. Эксплуатационные ограничения						6

2.2. Подготовка тали к использованию						6

2.3. Использование цепной тали							7

3. Техническое обслуживание						7

4. Правила хранения и транспортирования					8

5. Гарантийные обязательства						8

1. Описание и работа

1.1 Назначение изделия

1.1.1. Грузоподъемные устройства (ручные цепные тали типа ТРШ серии HS-Z–622-А) предназначены для механизации подъемно-транспортных работ при подъеме, удержании в поднятом положении и опускании груза. Тали повышают продуктивность и безопасность работ в строительстве, при монтаже-демонтаже и ремонте разнообразного оборудования.

1.1.2. Климатическое исполнение У, категория размещения 1.1 по ГОСТ 15150-69. Эксплуатация изделия допускается при температуре окружающей среды от -100С до +500С. При температуре ниже 00 С необходимо проверить тормоз на обледенение.

1.2 Технические характеристики

Основные показатели цепной тали типа ТРШ серии HS-Z-622-А приведены в таблице 1 и на рисунке 1.

Оборудование соответствует ТУ 3173-002-55459694-2016.

Таблица 1.

| Артикул | Грузоподъем-ность, т | Высота подъема, м | Размеры, мм | Усилие на руке, кг | Масса, кг | Толщина силовой цепи, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Н | В | L |  |  |  |
| 1010536 | 0,5 | 3 | 270 | 130 | 140 | 22 | 10 | 5 |
| 1010566 |  | 6 |  |  |  |  | 13 |  |
| 1010596 |  | 9 |  |  |  |  | 18 |  |
| 10105126 |  | 12 |  |  |  |  | 23 |  |
| 101136 | 1,0 | 3 | 317 | 154 | 162 |  | 10 | 6 |
| 101166 |  | 6 |  |  |  |  | 13 |  |
| 101196 |  | 9 |  |  |  |  | 18 |  |
| 1011126 |  | 12 |  |  |  |  | 23 |  |
| 101236 | 2,0 | 3 | 414 | 181 | 208 |  | 13 | 8 |
| 101266 |  | 6 |  |  |  |  | 21 |  |
| 101296 |  | 9 |  |  |  |  | 27 |  |
| 1012126 |  | 12 |  |  |  |  | 34 |  |
| 101336 | 3,0 | 3 | 465 | 181 | 212 | 32 | 21 | 7,1 |
| 101366 |  | 6 |  |  |  |  | 32 |  |
| 101396 |  | 9 |  |  |  |  | 41 |  |
| 1013126 |  | 12 |  |  |  |  | 51 |  |
| 101536 | 5,0 | 3 | 636 | 181 | 270 |  | 32 | 9 |
| 101566 |  | 6 |  |  |  |  | 47 |  |
| 101596 |  | 9 |  |  |  |  | 62 |  |
| 1015126 |  | 12 |  |  |  |  | 78 |  |

Дата продажи:                             М.П.:                       Кол-во:       шт

Рис. 1. Основные размеры тали.

1.3 Устройство и принцип работы тали

Рис. 2. Устройство тали ручной цепной НS-Z – 622-А.

| 1 крюк | 5 тяговая звездочка |
| --- | --- |
| 2 тормоз дисковый | 6 силовые щеки |
| 3 грузовая цепь | 7 корпус |
| 4 ручная цепь | 8 вал-шестерня |

Для подъема груза необходимо ручной цепью 4 вращать тяговую звездочку 5 по часовой стрелке (за правую цепь), а для опускания – против часовой стрелки (за левую цепь). Подъем и опускание груза производится одним или несколькими рабочими (в зависимости от грузоподъемности тали).

При прекращении вращения тяговой звездочки 5 механический тормоз подъемного механизма обеспечивает плавную автоматическую остановку груза, и удерживает его.

Грузовой крюк 1 выполнен путем штамповки (ковки) из термически обработанной стали.

Корпус 7 - штампованный из листовой стали. Он легко снимается для контроля и технического обслуживания узлов и деталей тали.

Верхний крюк оснащен поворотным механизмом, с помощью которого сам крюк поворачивается на 360º для удобства работы.

1.4. Меры безопасности при работе с талью

Эксплуатация тали, ее техническое освидетельствование и надзор за техническим состоянием должны осуществляться в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов НПАОП 0.00-1.01-07». При работе тали необходимо обеспечить соблюдение следующих правил:

- для строповки груза должны применяться стропы, соответствующие массе поднимаемого груза с учетом ветвей и угла их наклона. Стропы следует подбирать так, чтобы угол между ветвями не превышал 90º;

- при отсутствии на грузовом крюке предохранительного замка допускается работа тали только с гибкими грузозахватными приспособлениями, исключающими возможность их выпадения из зева крюка;

- подъем мелкоштучных грузов должен производиться в таре, при этом должна исключаться возможность выпадения отдельных грузов;

- при перемещении груза в горизонтальном направлении он должен быть предварительно поднят на 0,5 м выше встречающихся на пути предметов;

- подъем или опускание груза не должны производиться, если под грузом находятся люди;

- после окончания работы или при перерыве в работе груз не должен оставаться в подвешенном состоянии.

Запрещается:

- использовать грузовую цепь как петлевой захват, и укорачивать ее болтом/винтом/ отверткой;

- ремонтировать грузовую цепь,  вмонтированную в таль;

- удалять предохранительную скобу из подвесного и грузового крюков;

- использовать наконечник цепи в качестве рабочего ограничителя спуска;

- использовать приспособления для оказания большей силы на тяговую цепь тали, кроме той, которую можно применять вручную;

- бросать таль с высоты;

- поднимать грузы, превышающие по массе грузоподъемность тали;

- использовать таль для транспортировки людей;

- производить сварочные работы на крюке и грузовой цепи;

- использовать грузовую цепь в качестве заземления;

- освобождение с помощью тали защемленных грузов, подъем и перемещение груза, засыпанного землей или примерзшего к земле, заложенного другими грузами, закрепленного болтами или залитого бетоном;

- снимать с тали цепи для использования ее на других работах;

  - проводить какие-либо работы по ремонту тали при подвешенном грузе.

1.5. Комплект поставки тали

Таль цепная серии HS-Z – 622-А						1 шт.

Руководство по эксплуатации						1 экз.

2. Использование по назначению

2.1. Эксплуатационные ограничения

2.1.1. К работе с цепной талью допускаются лица, имеющие профессиональную подготовку, прошедшие специальное обучение и предварительный инструктаж по безопасным методам и приемам труда в соответствии с установленным кодексом законов о труде (КЗОТ) порядке.

В соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов должны быть назначены лица (после проверки у них знаний Правил и получения ими соответствующего удостоверения), ответственные за безопасную эксплуатацию тали, создана ремонтная служба и установлен порядок профилактических осмотров и ремонтов, обеспечивающих содержание тали в исправном состоянии, установлен порядок обучения и периодической проверки знаний Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов у лиц, обслуживающих таль.

Работа с талью и её техническое обслуживание должны проводиться в соответствии с требованиями, изложенными в настоящем руководстве по эксплуатации.

2.1.2. В процессе работы с талью необходимо избегать косой тяги, т.е. нагрузок на блок крюка или корпус под углом. Подъем должен  производиться всегда по прямой линии между подвесным и грузовым крюками.

2.2. Подготовка тали к использованию

Перед первым использованием необходимо (организовывает пользователь):

- распаковать таль. При наличии упаковочной смазки, удалить ее. Проверить все подъемное устройство (выполняется инженерно-техническим работником). Проверка заключается во внешнем осмотре,  испытании в работе и должна установить безопасное рабочее состояние изделия. Таль 2 раза проверяется вхолостую, путем опускания и подъема подвески на полную высоту.

- при обнаружении дефектов, необходимо устранить их.

Перед началом работы необходимо:

- убедиться в технической исправности тали, проверить правильность зацепления грузовой и тяговой цепей с грузовой и тяговой звездочками соответственно, а также надежность контровки крепежных деталей. Для этого:

- проверить таль, цепи, грузозахватные приспособления и все несущие конструкции на видимые дефекты, деформации, вмятины/срезы, износ/стертости, относительно глубокую коррозию;

- проверить тормоз и правильную подвеску тали и груза. Для этого необходимо слегка поднять на 200-300 мм и опустить груз;

- проверить достаточность смазки грузовой цепи, визуально проверить цепь на внешние дефекты;

- убедиться, что грузовая цепь правильно помещена на грузовую звездочку, особенно, если высота подъема больше стандартной;

- убедиться, что таль правильно закреплена на опорной точке крепления и, что предохранительная скоба на крюке защелкнута. Запрещается подвешивать таль способом зацепа крюка за различные выступы и кронштейны, не предназначенные для этой цели. Таль должна подвешиваться на приспособление, способное выдержать суммарно поднимаемый груз и массу тали.

2.3. Использование цепной тали

Рекомендуется подтягивать ручную цепь равномерными движениями с нормальной скоростью для предотвращения ненужного раскачивания груза.

- груз подвешивать только посредине седловины крюка. То же касается подвесного крюка;

- при замене цепи производить ее укладку таким образом, чтобы сварные швы цепных звеньев при укладке звеньев в карманы приводной звездочки смотрели наружу.

3. Техническое обслуживание тали

3.1. Установлены следующие виды и периодичность технического обслуживания (осуществляет пользователь):

  - текущее обслуживание – производится до и после каждого применения;

  - ТО1 – один раз в год;

  - техническое обслуживание при хранении.

3.2. Текущее обслуживание заключается в периодических осмотрах внешнего вида изделия с целью обнаружения и устранения неисправностей. Элементы крепления должны быть исправными, резьбовые соединения смазаны пластичной смазкой, на деталях должны отсутствовать повреждения, износ, коррозия и другие дефекты. При износе цепи и крюков произведите их браковку.

Предохранительные системы должны функционировать безупречно и четко.

3.3. ТО1 включает следующие работы:

  - осмотр и контрольные испытания тали  с целью выявления неисправностей;

  - устранение неисправностей;

  - контрольные испытания изделия  после устранения неисправностей (грузом, на 25% превышающим ее номинальную грузоподъемность и динамические испытания грузом, на 10% превышающим номинальную грузоподъемность);

  - контрольные испытания проводятся в объёме, предусмотренном п. 2.2.

3.4. Техническое обслуживание при хранении  изделия сводится к правилам хранения и ТО1.

4. Правила хранения и транспортирования

Хранение у пользователя должно осуществляться в соответствии с  ГОСТ 15150 в условиях, соответствующих группе условий хранения – ОЖ, транспортирование - в условиях, соответствующих группе условий транспортирования – Ж. Срок длительного хранения не должен превышать 5 лет. Таль до эксплуатации должна храниться в упакованном виде в тарном ящике в закрытом помещении или под навесом.

После длительного хранения должна быть проведена полная ревизия изделия.

5. Гарантийные обязательства

Предприятие гарантирует безотказную работу ручной цепной тали серии HS-Z – 622-А в течение 12 месяцев со дня продажи конечному потребителю, но не более 30 месяцев со дня изготовления, при соблюдении покупателем условий хранения и эксплуатации, оговоренных настоящим руководством.

Срок консервации - 3 года. Невыполнение указанных требований снимает гарантии предприятия.

Претензии не принимаются в случаях: следов ударов и деформаций, несанкционированного изменения конструкции, разборки и ремонта в организациях, не уполномоченных производителем.

В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производитель производит техническую экспертизу в течение до 10 рабочих дней. По результатам экспертизы принимается решение о замене/ремонте изделия. При этом изделие принимается на экспертизу только при наличии паспорта с отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца.